انتاج خرسانة مرصوصة بالحدل بدون انضاج خارجي باستخدام ركام البورسيلنايت

الملخــص

الخرسانة المرصوصة بالحدل هي من انواع الخرسانة التي تستعمل في انشاء السدود والطرق وساحات خزن البضائع والمواد ذات المساحات الكبيرة في الموانيء وساحات خزن السيارات والمعدات العسكرية بسبب خواصها الفيزيائية وكلفة انتاجها القليلة مقارنة بالطرق التقليدية المستعملة بالتبليط .احد اهم اسباب صعوبة انتاج هذه الخرسانة هو الحاجة الى انضاج المساحات الكبيرة التي تم تبليطها بهذه الخرسانة.السبب الثاني هو قلة كمية الماء المستعملة في انتاج هذه الخرسانة (أحد متطلباتها).السبب الثالث هو زيادة تبخر ماء الخلطة عند تعرضها لدرجة الحرارة العالية للجو وكذلك الرياح .والسبب الرابع هو طول الفترة الزمنية اللازمة للانضاج وكذلك ضعف عملية الانضاج بسبب قلة السيطرة المطلوبة في موقع العمل على الايدي العاملة التي تتهاون بالانضاج والتي  بالتالي تجعل الخرسانة عرضة للتلف.

تتضمن فكرة الاختراع انتاج خرسانة مرصوصة بالحدل لا تحتاج للانضاج الخارجي بالماء اي التخلص من اكبر عوائق انتاجها وذلك من خلال استعمال مادة البورسيلنايت ( ركام خفيف الوزن رخيص ويتم استخراجه محليا في العراق) وبنسبة معينة ورطوبة محددة. اهمية هذه العملية تتلخص في انها تؤدي الى :

- انتاج خرسانة ذات خواص فيزيائية افضل من الخرسانة المرصوصة بالحدل  المرجعية (بدون بورسيلنايت والتي يكون انضاجها دائميا بالماء) ومناسبة للظروف البيئية القاسية .

- الغاء فقرة الانضاج بالماء من جدول فقرات العمل وسيكون هناك تقليل اضافي لكلفة انتاج الخرسانة وبالتالي الكلفة الكلية للمشروع .

- تقليل استهلاك كميات الماء المستعملة لانضاج الخرسانة .